ПРОЕКТ

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Шалеговской сельской

Думы

от……………………№…………

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШАЛЕГОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

в часть III Градостроительные регламенты

### 1. Статья 40. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

1.1. Ж.1 – зона жилой застройки с земельными участками

Добавить раздел следующего содержания:

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для земельных участков и объектов капитального строительства, попадающих с зону санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) устанавливаются ограничения.

Запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-  проживание людей;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  применение ядохимикатов и удобрений;

-  посадка высокоствольных деревьев.».

1.2. Ж.2.П – зона детских игровых и спортивных площадок

Раздел Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   дополнить абзацем  следующего содержания:

«Минимальные отступы от границ земельного участка, предельная высота, максимальный процент застройки – установлению не подлежат.».

### 2. Статья 41. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

2.1. ОД.1 – зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и соцобеспечения

В разделе Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   второй абзац изложить в следующей редакции:

«Минимальная площадь земельного участка: для объектов капитального строительства -  400 кв.м., для временных объектов и сооружений связи – 25 кв.м.».

2.2. ОД.2 – зона общественно-деловой застройки многофункционального назначения

В разделе Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  абзац  второй  изложить в следующей редакции:

«Минимальная площадь земельного участка: для объектов капитального строительства -  400 кв.м., для временных объектов и сооружений связи – 25 кв.м.».

3. Статья 43.  Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р. 2 – рекреационная зона природных ландшафтов

Раздел Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   дополнить абзацем  следующего содержания:

«Минимальные отступы от границ земельного участка, предельная высота, максимальный процент застройки – установлению не подлежат.».

### 4. Статья 45. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования.

СХ.6 – зона сельскохозяйственных угодий

Добавить раздел следующего содержания:

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для земельных участков, попадающих в водоохранную зону, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Запрещается: использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственный животных и организация для них летних лагерей, ванн.».

______________________________