| АДМИНИСТРАЦИЯ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- |
| ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 11.04.2018 |  | № 62 |
|  | с. Спас-Талица |  |
| Об актуализации схемы теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Спас-Талицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Актуализировать схему теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области изложив в новой редакции согласно приложению. 2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области, разместить на сайте администрации Оричевского района. |
| Глава Спас-Талицкого сельского поселения И.М. Ершова |  |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СПАС-ТАЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С. Спас-Талица

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………………..6

Характеристика Спас-Талицкого сельского поселения	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 	9

1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения.	9

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения.	9

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ……………………………11

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.	10

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	11

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	12

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	14

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	14

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	14

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	15

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	15

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	15

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	15

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	15

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения нет необходимости.	15

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	15

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	15

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии.	16

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	16

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	18

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	18

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	18

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	18

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	18

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	19

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	20

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	20

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой.	20

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	20

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	20

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	21

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения.	21

Часть 2 Источники тепловой энергии.	21

Краткая характеристика источников теплоснабжения.	21

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	22

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии.	23

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	23

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	23

Часть 7 Балансы теплоносителя.	23

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	24

Часть 9 Надежность теплоснабжения.	24

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	24

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	25

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	25

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	26

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	26

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	26

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	26

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	26

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	27

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	27

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	27

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	27

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	27

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	28

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	28

Приложение А.Зоны действия теплогенерирующих источников Спас-Талицкого сельского поселения…………………………………………………………………………... 29

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят  предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения являются:

Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Договор № 14/06с

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

Характеристика Спас-Талицкого сельского поселения.

Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области расположено в центральной части Оричевского района. Центром поселения является село Спас-Талица,  связанное с областью автодорогами и находится в 3 км от пгт Оричи Кировской области. Площадь территории поселения составляет 30200 га.

На территории  поселения расположен Спас-Талицкий детский дом, год образования – 1945, ровесник Победы. За эти годы более 1200 детей познали здесь любовь и заботу со стороны взрослых, получили первые нравственные уроки, обрели свой дом.

В 1778 году построен Храм Спаса Нерукотворного, который до настоящего времени является не только архитектурным памятником, но и принимает большое количество прихожан.

В селе Спас-Талица находится памятник истории  – Братская могила воинов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны. В 1968 году на Братской могиле  установлен памятник "Воин с накидкой".

В настоящее время в состав поселения входит 53 населённых пунктов, в которых проживает более тысячи человек. Из них трудоспособного населения - 639, школьников - 102, дошкольников – 78, молодёжи от 14 до 29 лет - 203, лиц старше трудоспособного возраста -253.

| № п/п | Населенный пункт | № п/п | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Спас-Талица | 29 | д. Платоновцы |
|  | д. Бехтери | 30 | д. Помаскины |
|  | д. Большие Лобастовы | 31 | д. Пустая |
|  | д. Борки | 32 | д. Рай |
|  | д. Булдачиха | 33 | д. Ремеши |
|  | д. Ваулины | 34 | д. Озерные |
|  | д. Втюрины | 35 | д. Решетники |
|  | д. Голицыны | 36 | д. Овсянники |
|  | д. Гребенщики | 37 | д. Новожилы |
|  | д.Дунаевы | 38 | д. Середыш |
|  | д. Жгулевы | 39 | д. Сергеевы |
|  | д. Замятины | 40 | д. Смолиха |
|  | д. Заполье | 41 | д.Смирновы |
|  | д.Золотая гора | 42 | д. Русские |
|  | с. Камешница | 43 | д.Рогожники |
|  | д. Кокорины | 44 | ж.д.р. Социалистический |
|  | д. Кормичи | 45 | д.Соседки |
|  | д. Котики | 46 | д. Тупицыны |
|  | д.Крысовы | 47 | д. Трапицыны |
|  | п.Луговой | 48 | д. Толстиковы |
|  | п. Майский | 49 | д. Морозовы |
|  | д. Мартыновы | 50 | д. Чернопенье |
|  | д. Мокушичи | 51 | д. Чуркины |
|  | д. Тюмень | 52 | д. Шипицыны |
|  | д. Улановы | 53 | д. Шишкины |
|  | д. Хорошавины |  |  |
|  | д.Цепели |  |  |
|  | ж.д.Казарма 907 км |  |  |

На территории муниципального образования имеются следующие объекты ЖКХ: 1 газовая котельная, тепловые сети, 8 скважин, 6 водопроводов, жилой фонд.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производиться от 1 источника. Поставщиком тепловой энергии на нужды социального объекта является блочная газовая котельная мощностью 0,75 МВт.

Рисунок 1.1. Схема основного чертежа с.Спас-Талица.

Тепловые сети проложены в надземном исполнении и находятся в хорошем состоянии. Износ тепловых сетей в среднем по округу в пределах нормы. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления и ГВС осуществляется по температурному графику 85/60 оС. Расчетная наружная температура воздуха составляет -33 оС. Продолжительность отопительного периода – 231 суток.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к котельной Спас-Талицкого сельского поселения.

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения приведены в  таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов жилых и общественных зданий.

| Котельная | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» с.Спас-Талица |
| Детский дом | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 |
| Баня | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Гараж | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Котельная | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения приведены в  таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий.

| Котельная | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» с.Спас-Талица |
| Детский дом | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Баня | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Гараж | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Котельная | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.100

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса

Также существуют аналоги данной величины, такие как:

Удельная тепловая характеристика:

,

Где:

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

,

L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м

Теоретический оборот тепла:

,

Где;

Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии Спас-Талицкого сельского поселения представлены в таблице 2.1.

| Котельная | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Расчетная температура в подающем и обратном трубопроводе | Удельная тепловая характеристика | Удель ная длина тепловой сети | Средний радиус теплоснабжения, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Спас-Талица | 0,199 | 0,097 | 85/60 | 77,59 | 0,97 | 0,037 | 0,097 |

Таблица 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных газовых отопительных котлов, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Для малоэтажных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом общественные здания, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии не покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Спас-Талицы.

Установленная тепловая мощность основного оборудования –0,626 Гкал/ч;

Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,419 Гкал/ч;

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,02 Гкал/ч;

Тепловая мощность источника нетто – 0,399 Гкал/ч;

Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,002 Гкал/ч;

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей– 0 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка потребителей – 0,199 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной, с. Спас-Талица представлены в Таблице 2.3.1 .

Таблица 2.3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с.Спас-Талицы.

|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Анализ данных таблицы показывает, что установленная мощность котельной Спас-Талицкого  сельского поселения имеет запас на потребление теплоты присоединенными потребителями. Недостаток тепловой энергии на централизованных источниках обоснован большими тепловыми потери наружными трубопроводами.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| Котельная с.Спас-Талица | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водооборотных систем и ГВС на теплогенерирующих источниках Спас-Талицкого сельского поселения водоподготовительные установки не используются, так как вода считается мягкой и берется из артезианской скважины и соответствует требованиям СанПиН. В связи с открытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода расходуется. Таким образом, количество подпиточной воды, равно фактическому потреблению теплоносителя на ГВС.

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются аварийными, технологическими утечками и разбором теплоносителя потребителями. Таким образом, расход воды в теплосети компенсируется дополнительным количеством воды, подающимся в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Существующих и планируемых к подключению на период до 2028 г. тепловых нагрузок системы теплоснабжения Спас-Талицкого сельского поселения, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников не имеется.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Спас-Талицким сельским поселением реконструкция схемы теплоснабжения не предусматривается.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В Спас-Талицком сельском поселении перевод котельной на иной источник тепловой энергии не рекомендуется.

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Генеральным планом муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение  Оричевского муниципального района не предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию потребителей тепловой энергии:

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения нет необходимости.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского муниципального района переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского муниципального района, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии.

В Спас-Талицком сельском поселении имеется только один источник тепловой энергии.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Следующие котельные Спас-Талицкого сельского поселения в настоящий момент работают по температурному графику – 85/600С:

Котельная с. Спас-Талица;

Изменение температурного графика на другой не целесообразно.

В таблице 4.8.1 Приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных Спас-Талицкого сельского поселения, работающих по температурному графику 85/600С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 4.8.1 его графическое представление.

Таблица 4.8.1 Температурный график 85/600С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С | Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 20 | 60,0 | 46,0 | -13 | 18 | 63,7 | 48,2 |
| 7 | 18 | 60,0 | 46,0 | -14 | 18 | 64,8 | 48,8 |
| 6 | 18 | 60,0 | 46,0 | -15 | 18 | 65,9 | 49,4 |
| 5 | 18 | 60,0 | 46,0 | -16 | 20 | 67,0 | 50,0 |
| 4 | 18 | 60,0 | 46,0 | -17 | 18 | 68,1 | 50,7 |
| 3 | 18 | 60,0 | 46,0 | -18 | 18 | 69,2 | 51,3 |
| 2 | 18 | 60,0 | 46,0 | -19 | 18 | 70,3 | 51,9 |
| 1 | 18 | 60,0 | 46,0 | -20 | 18 | 71,4 | 52,5 |
| 0 | 18 | 60,0 | 46,0 | -21 | 18 | 72,4 | 53,1 |
| -1 | 18 | 60,0 | 46,0 | -22 | 18 | 73,5 | 53,7 |
| -2 | 18 | 60,0 | 46,0 | -23 | 18 | 74,6 | 54,3 |
| -3 | 18 | 60,0 | 46,0 | -24 | 18 | 75,6 | 54,9 |
| -4 | 18 | 60,0 | 46,0 | -25 | 18 | 76,7 | 55,4 |
| -5 | 18 | 60,0 | 46,0 | -26 | 18 | 77,7 | 56,0 |
| -6 | 18 | 60,0 | 46,0 | -27 | 18 | 78,8 | 56,6 |
| -7 | 18 | 60,0 | 46,0 | -28 | 18 | 79,8 | 57,2 |
| -8 | 18 | 60,0 | 46,0 | -29 | 18 | 80,7 | 57,7 |
| -9 | 18 | 60,0 | 46,0 | -30 | 18 | 81,9 | 58,3 |
| -10 | 18 | 60,4 | 46,2 | -31 | 18 | 82,9 | 58,9 |
| -11 | 18 | 61,5 | 46,9 | -32 | 18 | 84,0 | 59,4 |
| -12 | 18 | 62,6 | 47,5 | -33 | 18 | 85 | 60 |

Рисунок 4.8.2 Температурный график 85/600С

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В таблице 4.9.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию не имеется.

Таблица 4.9.1 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| Котельная с.Спас-Талица | 0,626 | 0,626 |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Спас-Талицкого сельского поселения, отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки сельского поселения Спас-Талицы рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Спас-Талицкого сельского поселения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Спас-Талицкого сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Генеральным планом муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение  Оричевского муниципального района не планируется проводить реконструкцию существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Рекомендуется выполнить реконструкцию сетей по котельной, в которой имеются сверхнормативные тепловые потери в тепловых сетях.

| № п/п | Наименование котельной | % тепловых потерь |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Спас-Талица | 20,4 |

Потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 6.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках с. Спас-Талица.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, (т.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| с.Спас-Талица | Природный газ | 0,158 | Уголь | Дизельгенератор |

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Спас-Талицкого сельского поселения не требуется.

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Теплоснабжение общественной застройки на территории Спас-Талицкого сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Часть жилого фонда, общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в Спас-Талицком сельском поселении является ресурснабжающая организация ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис».

Зона действия источника теплоснабжения, показанная в приложении А, является границей зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в Спас-Талицком сельском поселении, которому принадлежит данный источник.

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источник тепловой энергии один.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории Спас-Талицкого сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Спас-Талицкого сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Часть жилого фонда, общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Поставщиком тепловой энергии в Спас-Талицком сельском поселении является ресурснабжающая организация ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис».

Часть 2 Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения.

Котельная с.Спас-Талицы

Котельная с.Спас-Талицы: температурный график – 85/60, система теплоснабжения – открытая, 2-х трубная;

2.1 Система теплоснабжения от котельной с.Спас-Талицы.

Котельная с. Спас-Талица осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей, работает на природном газе. В качестве резервного топлива используется уголь. Общая установленная мощность котельной составляет 0,626 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,199 Гкал/час. Газовые котлы были введены в промышленную  эксплуатацию с 2011 года. Котел на угле с 2004 года. Здание котельной — металлический контейнер, утепленный.

Таблица 2.43.1 Сводная информация по котельной с.Спас-Талица

| № котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Спас-Талица | 0,626 | 0,199 | Природный газ |

Таблица 2.2 Основное оборудование котельной с.Спас-Талица

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводи-тельность котла, МВт | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| RTQ-300 | 2011 | 0.348 | 1 |
| RTQ-350 | 2011 | 0,448 | 1 |

Таблица 2.3 Насосное оборудование котельной с.Спас-Талица

| Насосы | Тип | Расход, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые | СР 65/2280/А/ВАQE/3 | 24 | 21 | 3 | 2 |
|  | CP 65/2640/A/BAQE/4 | 30 | 24 | 4 | 2 |
|  | CP 40/2700T | 15 | 27 | 1,5 | 1 |
| Подпиточные | КРS 30/16T | 2,2 | 25 | 0,3 | 2 |

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Схема сети, предоставлена теплоснабжающей организацией, приведена на рисунке 3.1. В таблице 3.1 представлена информация по материальной характеристике тепловых сетей.

Рисунок 3.1 Схема теплоснабжения от котельной с.Спас-Талица

Таблица 3.1 Сводная информация по материальной характеристике тепловых сетей.

| Котельная | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении, м | Средний диаметр, мм | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| Котельная, с.Спас-Талица | 193 | 80 | 15,44 |

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии.

Основная часть отапливаемой площади Спас-Талицкого сельского поселения присоединена к централизованной системе теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии Спас-Талицкого сельского поселения представлены в приложении Б.

Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии Спас-Талицкого сельского поселения представлены в предыдущем разделе.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

В таблице 5.1 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории Спас-Талицкого сельского поселения.

Таблица 5.1 Сводная информация тепловых нагрузок котельных.

Котельная с.Спас-Талица.

| Тип здания | Год строительства | Объем здания по наружному обмеру, куб.м | Расчетная температура внутри помещения, град. | Макс. подкл. Нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл.нагрузка по ГВС, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский дом | 1986 | 5639 | 21 | 0,1388 | - | 0,1388 |
| Баня | 1998 | 245 | 25 | 0,0038 | 0,0243 | 0,0281 |
| Гараж | 1986 | 563 | 10 | 0,0407 | - | 0,0407 |
| Котельная | 1985 | 544 | 16 | 0,0026 | - | 0,0026 |
| ВСЕГО |  |  |  | 0,1782 | 0,024 | 0,1986 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| Котельная, с.Спас-Талица | 0,626 | 0,199 | 0,199 | 0,626 |

Часть 7 Балансы теплоносителя.

Потери теплоносителя обосновываются фактическим потреблением теплоносителя на ГВС. Разбор теплоносителя потребителями присутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно фактическому потреблению теплоносителя.

Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| Котельная, с.Спас-Талица | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водооборотных систем и ГВС на теплогенерирующих источниках Спас-Талицкого сельского поселения водоподготовительные установки не используются, так как вода считается мягкой и берется из артезианской скважины и соответствует требованиям СанПиН. В связи с открытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода расходуется. Таким образом количество подпиточной воды, равно фактическому потреблению теплоносителя на ГВС.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 8.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Спас-Талицкого сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, (т.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| с.Спас-Талица | Природный газ | 0,15873 | Уголь | Дизельгенератор |

Часть 9 Надежность теплоснабжения.

На данный момент отсутствуют утвержденные методики инженерного расчета показателей надежности системы теплоснабжения.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источника представлены в Таблице 10.1

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели котельных блочной газовой котельной с.Спас-Талицы.

| Параметры | Модульная газовая котельная с.Спас-Талицы |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0,626 |
| Отапливаемая площадь, м2 | Всего | 2718 |
|  | Соц.сфера | 2718 |
|  | Жил.фонд | - |
| Присоединенная нагрузка (примерно 100 кВт на 1000 м2), МВт | 0,231 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,199 |
| Максимальная фактическая нагрузка котельной, Гкал/ч | 0,199 |
| Топливо | Вид топлива | Природный газ |
|  | Калорийность, ккал/кг |  |
|  | Стоимость с НДС, руб./Гкал |  |
| Тип котлов | RTQ-300/RTQ-350 |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 2 |
|  | Резервных | 0 |
| Собственные нужды котельной к выработке, % | 2,4 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % | 20,4 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С | -5,7 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5544 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал | 593,4 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал | 519,5 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 762,7 |
| Расход топлива в год, тыс м3. | 99,9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал | 0,15873 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 0,390 |
| Установленный тариф без НДС, руб./Гкал (с 01 июля 2017г.) | на производство тепловой энергии |  |
|  | на т/э для населения |  |
|  | на т/э для прочих потребителей | 3649,9 |
| Организация, эксплуатирующая котельную | ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Утвержденный тариф (без НДС) на тепловую энергию для всех категорий потребителей, присоединенных к блочной газовой котельной с.Спас-Талицы на 2013-2017 гг..

- с 1.07.2013 по 30.06.2014 – 2931,2 руб/Гкал;

- с 1.07.2014 по 30.06.2015 – 3057,9 руб/Гкал;

- с 1.07.2015 по 30.06.2016 – 3320,3 руб/Гкал;

- с 1.07.2016 по 30.06.2017 – 3530,5 руб/Гкал;

- с 1.07.2017 по 30.06.2018 – 3649,9 руб/Гкал.

Таким образом, за период с 2013 по 2017 год тариф на тепловую энергии вырос на 24,5%.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории Спас-Талицкого сельского поселения технические и технологические проблемы не выявлены.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| с.Спас-Талицы | 0,626 | 0,198 | 0,198 | 0,626 |

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| с.Спас-Талица | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |

В связи с открытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода расходуется. Таким образом, количество подпиточной воды, равно фактическому потреблению теплоносителя на ГВС.

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей планируются в соответствии утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения Спас-Талицы и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Спас-Талицкого сельского поселения.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Спас-Талицкого сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

На территории Спас-Талицкого сельского поселения есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. По основной котельной имеется сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях – порядка 10-20%.

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2023гг. | 2013-2028гг. |
| ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» |
| с.Спас-Талицы | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент отсутствуют утвержденные методики инженерного расчета показателей надежности системы теплоснабжения.

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

Источники инвестиций – бюджеты всех уровней и др.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендуется выполнить теплогидравлические расчеты тепловых сетей от источника тепла – котельной, для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима:

2. Ежегодно производить актуализацию схемы теплоснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- Генеральный план муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского муниципального района.

Приложение А.Зоны действия теплогенерирующих источников Спас-Талицкого сельского поселения.

Рисунок А.1 - Зона действия источника тепловой энергии Спас-Талицкого сельского поселения.